## Slide 1: Fotodetektory

## Slide 2
  Chemicke
  Fotorezistory
  Fotovoltaricke
  Fotodiódy
  Fotonásobiče
  CCD
  Cryogenicke detektory

## Slide 3: Chemické
Svetlocitlivé materiály
Rezist
Vyvojky
Statické obrazy
Jednorázové

## Slide 4: Parametre pre fotodetektory
Kvantová efektivita
Odpor
Cena
Citlivosť
Spektrálny rozsah
Čierny prúd

## Slide 5: Fotorezistor
Pracuje na princípe odporového polovodiča
Potrebná aspoň minmálna energia
2druhy Intristické Entristické
Rozsah –40/60 ⁰C
Odpory od 200k až po 6k
1000x citlivejšie ako diódy inenzitovo
časová odozva až niekoľko sekúnd

## Slide 6: Fotovoltarický efekt
Emisia elektrónov pri dopade elektromagnetického žiarenia
Vhodné len pre malé vlnové dĺžky ako viditeľné, ultrafialové žiarenie

## Slide 7: Fotodiódy
Fotovoltarický efekt
Polovodičové prechody
Zhromaždenie náboja
Tmavý prúd
PN PIN

## Slide 8: PN Fotodiódy
Pracujú na základe PN prechodu
Vačšinou sú kremíkove
Citlivosť 0,3 A/W

## Slide 9: PN Fotodiódy
Teplotná závislosť
Závislosť od intenzity svetla

## Slide 10: Schottky bariérové diódy
Tvorené kovom a polovdičom
Lachšia produkcia
Menšie šumy
Citlivé prevažne na veľké vlnové dĺžky
Prehrievanie

## Slide 11: Kremíkové fotodiódy
Najpoužívanejšie spomedzi fotodiód
Pokrývajú vlnové dĺžky od 400-1100nm pričom maximum dosahujú pri 900 nm
Telekomunikácie
Cena

## Slide 12: PIN fotodiódy
Podobné ako PN diódy
Vrstva I kde je zvýšená produkcia párov pri absorbcii
Reverzný prúd pre zvýšenie presnosti a rozsahu

## Slide 13: Lavínové diódy
Podobné ako PN a PIN
Zosilnenie pôvodného signálu pomocou silného elektrického poľa
Zosilnenie 10-1000 násobné

## Slide 14: Fotoemisívny efekt
Emisia elektrónov po dopade elektromagnetického žiarenia
Špeciálne povrchy
Akcelerácia z katódy na anódu
Hraničná vlnová dĺžka

## Slide 15: Fotonásobiče
Podobný princíp ako Lavínové diódy
Fotoemisia
Dynódy
Zosilnenie až 100 000
Nefungujú nad 1000 nm

## Slide 16: CCD
Metóda na spracovanie celkového rozloženia intenzity a vlnovej dĺžky obrazu
Polovodičové budenie párov pomocou dopadu fotónov
Systém na spracovanie údajov
Rýchlosť real time