## Slide 1: Optická spektroskopia
Ján Hreha

## Slide 2: Optická Spektrometria
Spektroskopia – Použitie elektromagnetického žiarenia pri interakcii s látkou (atómami, molekulami, iónmi) na kvalitatívne alebo kvantitatívne stanovenie jej vlastností alebo na štúdium fyzikálnych procesov. Optická – UV-VIS-IR oblasť EM žiarenia

## Slide 3: Elektromagnetické žiarenie
Vlnová dĺžka λ (nm)
Frekvencia (THz)
Vlnočet ν̃ (cm-1)
ν̃ = 1/λ = v/c
E= h.c/λ = h.c.ν̃

## Slide 4: Interakcia EM žiarenia sa látkou
Absorpcia - dopadajúce žiarenie excituje systém na vyššiu energetickú úroveň.
Emisia - excitované na vyššie energetické hladiny emitujú žiarenie pri prechode na nižšie hladiny
Rozptyl - zmena smeru šírenia sa žiarenia v dôsledku jeho interakcie s prostredím

## Slide 5: spektrum
Emisné
Absorbčné
Rozptylové

## Slide 6: Transmisná spektroskopia
Absorpčná – svetlo pohltené pri prechode látkou
Lambert-Beer-Bouguerov zákon
Φ = Φ0.10-εcl = Φ0.10-A
Φ0 je žiarivý tok (intenzita svetla) vstupujúci do vzorky,
Φ je žiarivý tok vystupujúci zo vzorky ε je mólový absorpčný (zastaralo extinkčný) koeficient,
c je mólová koncentrácia absorbujúcej látky vo vzorke,
l je hrúbka absorbujúcej vrstvy.
A je absorbancia (absorbance, extinction)
T= Φ/Φ0 A = -log T a = 1-T
T je transmitancia (priepustnosť)
a je absorptancia

## Slide 7: Energia molekuly
Elektrónová
(excitačná) – UV VIS
Vibračná - IR
Rotačná - FIR

## Slide 8
Ukážky spektiier

## Slide 9: Fluorescenčná a luminiscenčná spektroskopia
Z – zdroj žiarenia
M1 – excitačný monochromátor
V – vzorka
M2 – emisný monochromátor
D – detektor
excitačné fluorescenčné spektrum- závislosť intenzity fluorescencie od vlnovej dĺžky (vlnočtu) excitačného svetla
pri konštantnej vlnovej dĺžke (vlnočte) emitovaného svetla;
emisné fluorescenčné spektrum- závislosť intenzity fluorescencie od vlnovej dĺžky (vlnočtu) emitovaného svetla
pri konštantnej vlnovej dĺžke (vlnočte) excitačného svetla.

## Slide 10: Excitačné a emisné spektrum

## Slide 11: Kvantový výťažok fluorescencie
Jednotkový objem materiálu je excitovaný v čase od 0 až t1, nF a nA sú okamžité počty emitovaných a absorbovaných svetelných kvánt.
S a SŠ sú plochy pod krivkami fluorescenčných spektrálnych pásov skúmanej a štandardnej zlúčeniny.
Komparácia so štandardom

## Slide 12
Obr.1: Schéma elektrónovo-vibračných hladín zložitej molekuly a prechodov medzi nimi (Jablonského diagram; ▬ elektrónové hladiny, ─ vibračné hladiny).
Rovné vertikálne šípky predstavujú žiarivé prechody (absorpciu, fluorescenciu a fosforescenciu)
vlnovkové šípky predstavujú nežiarivé prechody (vibračnú relaxáciu, vnútornú konverziu a medzisystémový prechod).

## Slide 13
a) absorpcia – z rovnovážnej hladiny základného stavu S0 na niektorú z hladín vzbudeného stavu
b) fluorescencia (t.j. luminiscencia s krátkym doznievaním) – prechod z rovnovážnej hladiny vzbudeného singletného stavu S1 do niektorej z vibračných hladín základného stavu S0;
c) fosforescencia (t.j. luminiscencia s dlhým doznievaním) – prechod z rovnovážnej vibračnej hladiny tripletného stavu T1 do niektorej vibračnej hladiny základného singletného stavu S0. Tento prechod je “spinovo zakázaný” (malá pravdepodobnosť prechodu), preto doba života tripletných stavov je ďaleko väčšia než singletných stavov a má za následok dlhšie dohasínanie luminiscencie;
d) oneskorená fluorescencia – je prechod rovnakého typu ako fluorescencia (má rovnaké spektrum). Oneskorenie procesov vyžiarenia fotónu je spôsobené tým, že molekula istú dobu zotrváva v metastabilnom tripletovom stave, potom znova prechádza do vzbudeného singletného stavu, odkiaľ dôjde k emisii fotónu;
Žiarivé prechody
Notes: a) vibračná relaxácia – je medzimolekulový proces, pri ktorom je v kondenzovanej forme do okolia molekuly rozptyľovaný nadbytok vibračnej energie, ktorý molekula získala prechodom do excitovaného stavu,
b) vnútorná konverzia – izoenergetický vnútromolekulový prechod, pri ktorom sa hodnota spinu zachováva,
c) medzisystémový prechod – izoenergetický vnútromolekulový prechod, pri ktorom dôjde k zmene spinu.

## Slide 14: Optický spektrometer
Základne zložky
zdroj žiarenia,
disperzný systém / interferometer
Detektor

## Slide 15: Zdroje žiarenia

## Slide 16
Žeravené tuhé látky
Nernstov žiarič - cylinder z keramického materiálu obsahujúci oxidy vzácnych zemín zohrievaný na T ~ 2200 K
Globar - tyčinka z SiC (carborundum) zohrievaná na T ~ 1500 K. Vyžaduje chladenie vodou.
Žeravený drôt - stočený Ni-Cr drôt alebo Pt filament zohrievaný na T ~ 1000 K.

## Slide 17
Lasery = plynové lasery, resp. laditeľný laser (farbivo + ladiaci prvok) pumpovaný elektrickým výbojom. NdYAG laser a CO2 laser vhodné pre NIR a MIR oblasť.
Zdroje žiarenia pre UV oblasť výbojky napustené plynmi (H2, N2, Xe, Ar) resp. parami kovov (Hg).

## Slide 18: Disperzný systém
Disperzný systém na rozptyl žiarenia (monochromátor) = hranol a mriežka.
Hranol - materiál s veľkým indexom lomu - rozsah vlnočtov závisí na použitom materiále.
Mriežka vyrobená z kovov rôznych materiálov – líšia sa počtom vrypov na mm (zvyčajný rozsah je 300 – 3000 vrypov na mm).

## Slide 19: Interferometer
Interferometer - používa sa u fourierovských spektrometrov.
Základný typ interferometra - Michelsonov interferometer.

## Slide 20: Detektor
Detektor prevádza energiu žiarenia na inú formu energie, ktorú je možné rôznymi spôsobmi merať → výsledkom merania je elektrický signál, ktorého veľkosť je úmerná intenzite dopadajúceho žiarenia.
Dôležité parametre detektora: vysoká citlivosť, vysoká rýchlosť.
(vlastnosti čierneho telesa).

## Slide 21: Typy detektorov
Termoelektrický detektor (termočlánok)Žiarenie spôsobuje rozdiel T materiálov → rozdiel potenciálov.
Pneumatický detektor (napr. Golayov detektor) = komôrka naplnená plynom a uzavretá membránou.
Pyroelektrický detektor - vrstva pyroelektrického materiálu (napr. TGS =(triglycín sulfát). Jeho uzavretím medzi dve elektródy možno vytvoriť teplotne závislý kondenzátor (relatívne rýchla odozva).

## Slide 22
Fotoelektrický detektor - vrstva polovodivého materiálu (napr. MCT = mercury cadmium tellurite) na sklenenom povrchu → absorbciou žiarenia, odpor polovodiča klesá. (chladenie kvapalným dusíkom na dosiahnutie maximálnej citlivosti).
Podobne možno použiť i fotonásobič, fotodiódu,CCD čip alebo fototranzistor.

## Slide 23: Ramanovská (rozptylová) spektroskopia
Rozptýlená radiácia obsahuje aj žiarenie nižšej a vyššej frekvencie ako dopadajúce žiarenie
posun závisí na rotačných a vibračných energiách látky,
Intenzita je 10-3-10-5 krát menšia ako intenzita dopadajúceho lúča.
Čiary Ramanovského spektra sú nezávislé na frekvenciidopadajúceho svetla.

## Slide 24: Reflexná spektrometria
zrkadlová reflexia (na hladkom povrchu, kde uhly dopadu a odrazu sú rovnaké)
difúzna reflexia (DRIFTS) (na drsnom povrchu, kde odrazené svetlo opúšťa vzorku ľubovoľným smerom)
tlmená totálna reflexia (ATR)

## Slide 25: Čo vlastne môžem merať ?
Tuhé vzorky:
  KBr tabletky
  emulzie
  tepelné a tlačené vrstvy
Kvapalné vzorky:
  tenké kapilárne vrstvy,
  roztoky,
  kvapalné kyvety
Plynné vzorky
  kvapalné kyvety

## Slide 26: literatúra
Doc. RNDr. Karol Hensel, PhD - Fyzikálne analytické metódy – 2007 -FMFI UK
prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD – UV VIS spektroskopia - 2008 - FMFI UK
Lukáš Dvonč - Optické spektrometre a spektrometria -2007 - FMFI UK
Pavol Stajanča - Spektroskopia – 2008 - FMFI UK
Obrázky: www.google.com