## Slide 1: Elektrické výboje na generáciu plazmy
Ladislav Moravský

## Slide 2
Vznik elektrických výbojov
Townsendov mechanizmus - pri nízkych tlakoch (približne do 10 Pa)
významnú úlohu hrajú procesy sekundárnej emisie elektrónov z katódy
intenzita el. poľa od priestorového náboja Ep je podstatne menšia ako intenzita “laplaciánskeho poľa” E0, t.j. poľa daného geometriou elektród a napätím na elektródach bez započítania vplyvu priestorového náboja
- prvý Townsendov ionizačný koeficient
d - vzdialenosť elektród
T - celkový Townsendov koeficient sekundárnej emisie z katódy
Townsendovo kritérium existencie výboja (kritérium samostatnosti výboja)

## Slide 3
Teória elektrónových lavín
prvá teória popisujúca pomery v plynnom el. výboji – Townsendova teória lavín
- nech e opúšťajú katódu v dôsledku fotoemisie
každý e pri svojom pohybe k anóde ionizuje neutrálnu časticu plynu, vznikne ďalší e, ktorý je tiež urýchľovaný el. poľom, tieto e tiež nárazom ionizujú, vznikne lavína

## Slide 4
Zápalné napätie
Koeficienty α a γ závisia od napätia medzi elektródami
zápalné napätie Uz
zápalné napätie je funkciou súčinu tlaku plynu a vzdialenosti elektród!
Paschenov zákon

## Slide 5
Paschenova krivka je experimentálne určená závislosť zápalného napatia Uz od tlaku plynu p a vzdialenosti elektród d. Pri atmosférickom tlaku a vzdialenosti d = 1mm je prierazné napätie ve vzduchu asi 1 kV. Nejmenší prierazné napatie 300 V odpovedá tlaku 1 torru a vzdialenosti elektród 1 cm.

## Slide 6
Rozdelenie výbojov
  podľa doby trvania : prechodné (napr. iskra)
ustálené (napr. tlecí výboj)
podľa toho, či je potrebné k tvorbe nabitých častíc vonkajšie činidlo (tzv. ionizačné činidlo, napr. UV žiarenie, prúd e z katódy, rtg. žiarenie):
  nesamostatné
  samostatné : tlecí výboj
oblúkový výboj
iskrový výboj
korónový výboj
vysokofrekvenčný výboj

## Slide 7
Vznik iskrového a oblúkového výboja
Vznik kritického náboja 108 iónov v čele elektrónové lavíny (alebo superpoziciou náboje niekoľkých lavín) → vznik plazmy → miestne zosilenie pole

## Slide 8
Naštartovanie šírenia kladného, prípadne i záporného streameru

## Slide 9
Pri kontakte kladného streameru s katódou vzniká filamentárny tlecí výboj
Prehriatím kanálu tlecieho výboja a katódovej vrstvy (škvrny) vzniká iskra alebo oblúkový výboj

## Slide 10
DIELEKTRICKÉ BARIEROVÉ VÝBOJE
a,b,c – objemové DBD
c – povrchový DBD
e - koplanárny povrchový DBD

## Slide 11
Iónové zdroje
Ako generovať plazmu pri nízkych tlakoch
10-7 torr (1,33.10-5 Pa)
Penningov iónový zdroj

## Slide 12: Barierový výboj
Iskrový výboj Oblúkový výboj

## Slide 13
Farebný výboj Korónový výboj

## Slide 14: Užitočnosť výbojov
generácia plazmy
nanášanie vrstiev
opracovanie povrchov
xerografia

## Slide 15: Generácia plazmy
ohriatím plynu na vysoké teploty – rovnovážna plazma
využitím elektrických výbojov – nerovnovážna plazma
- koncentrácia nabitých častíc
- stredná kinetická energia nabitých častíc (teplota)
- chemické zloženie plazmy – druhy a koncentrácie iónov
- druhy a koncentrácie excitovaných stavov molekúl a iónov
- intenzita elektrického a magnetického poľa v plazme
Dôležité parametre plazmy

## Slide 18: Diagnostika plazmy
korpuskulárna diagnostika
elektrostatickou sondou
bezkontaktné metódy

## Slide 19: Korpuskulárna diagnostika
- na zistenie chemického zloženia častíc plazmy
- možno ich identifikovať pomocou hmotnostnej spektroskopie

## Slide 20: Elektrónový mikroskop